安徽省司尔特肥业股份有限公司

招 标 文 件

磷石膏堆场防风抑尘网

二〇一六年十一月

目    录

附件1 技术规范	4

1  总 则	4

2  工程概况	4

2  厂址自然条件及设计主要技术数据	5

3  技术要求	9

附件2  供货范围	12

1 一般要求	12

2  供货要求	12

附件3  技术资料及交付进度	13

1  一般要求	13

2  技术资料和图纸	13

附件4  交货进度	15

附件5  监造、检验和性能验收试验	16

1  概述	16

2  检验范围和性能验收试验	16

3  质量保证	16

附件6  价格表	17

附件7  技术服务和设计联络	27

1  投标方现场技术服务	27

2  培训	28

3  设计联络	28

附件8  分包商/外购部件情况	29

附件9  大（部）件情况	30

附件10  投标保函（格式）	31

附件11  履约保函（格式）	32

附件12  投标人要说明的其他问题	33

附件13  差异表	34

附件14  投标人承诺函（格式）	35

附件15  投标人法人代表授权书（格式）	36

附件16  投标人关于资格的声明函（格式）	37

附件17  技术性能违约金支付条件	38

附件18  招标文件附图	39

附件19  关于减免税及政策补贴工作分工	40

附件20  运行维护手册（格式）	41

# 附件1 技术规范

## 1  总 则

1.1  本招标文件适用于安徽省司尔特肥业股份有限公司磷石膏堆场防风抑尘网网板及支撑结构。主要包括：抑尘网墙板、格构式支柱或其它形式支承架、檩条系杆以及连接部件等功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定、也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本招标文件和有关最新国家现行有关标准、规范的功能齐全的优质产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  投标方对招标文件有偏差（无论多少或微小）都应清楚地表示在本招标文件的附件 “差异表”中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。

1.4  投标方投标文件，澄清文件作为订货合同附件，与合同文件有相同的法律效力。在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程等发生变化而产生的一些补充或修改要求，投标方执行这些要求且不增加费用，具体内容由招标方、投标方双方共同商定。

1.5  产品采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6  若合同文件前后有不一致的地方，以更有利于安装、使用及工程质量为原则，由招标方确定。

1.7  投标方应提供高质量的、成熟可靠、技术先进的产品，并对所提供的所有产品负有全部质量、技术责任。

1.8  合同签订1个月内，按本招标文件的要求，投标方提供合同产品的设计、制造、检验/试验、装配、安装、验收、使用和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

1.9  投标方应负责防风抑尘网的设计、制造、检验、验收、维护，并在投标书中明确说明售后服务的方式。

1.10  由投标方提供的投标文件不能修改原招标文件的序号。

1.11  本招标文件作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

## 2  工程概况

2.1  建设规模：长324米，高15米

2.2  工程进度：2017年1月31日前完成

2.3  厂址：安徽省宁国市汪溪街道办事处司尔特厂区内

挡风抑尘墙抗震计算及措施措施设防烈度表

| 建构筑物名称 | 地震作用计算 | 抗震措施设防烈度 |
| --- | --- | --- |
| 煤场构筑物 | 6度 | 6度 |

2.4  设计应采用的主要技术数据

2.4.1  基本风压值为0.40kN/m2 (50年)，0.50kN/m2 (100年)

基本雪压为0.40 kN/m2 (50年)

2.4.2  抗震设防烈度

本工程地震基本烈度为Ⅵ度。

2.4.3  建筑场地类别：Ⅱ类

2.4.4  主要建筑材料

型钢： Q345B

焊条： E50XX用于Q345及HRB335、HRB400钢筋

高强螺栓：采用摩擦型高强螺栓(8.8级、10.9级不锈钢材质)

锚栓： Q345B制作

## 3  技术要求

3.1 总的要求

3.1.1本工程设计采用国家及行业有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计文件。防风抑尘网由地下钢筋混凝土基础、格构式钢结构支承架或其它形式支承架、抑尘网板及其它必需的连接附件组成。

总体尺寸方面：防风抑尘网按刚性方案考虑，防风抑尘网长度及布置位置见附图一，总布置长度约为324m，防风网板及支架主体结构底部相对地坪标高均为1.400m，挡风抑尘墙顶部在同一标高，相对地坪标高均为15.000m。

在主体材料方面：抑尘网采用树脂基高分子复合材料，耐久性好，二级阻燃。支架主体采用钢管或外形美观的型钢构件，钢材采用普通Q345B型材。连接附件、连接螺栓、自攻螺丝必须采用不锈钢材质。支架主体外部应涂刷防腐涂料，或采用热镀锌等其他可靠的防腐方式，防腐措施应能适应本厂区的环境类别，所供材料中，应保证挡风板使用寿命不低于15年，支架结构使用寿命不低于50年。

3.1.2防风抑尘网应根据甲方要求在相应区域断开或预留门洞。

3.1.3刚性防尘网具有阻燃性，具备15年免防腐及其它维护。

3.1.4支撑结构主要能给挡风抑尘墙提供足够的强度，抵御强风的破坏，同时兼顾整体美观。钢支撑主体可选用钢管等制作，同时要进行防锈及表面处理。支撑架的连接、抑尘板之间的连接方式采用螺钉和压板固定。螺钉及压板的材料结合前面提到的15年免维护统一考虑。

3.2 设计要求

3.2.1  投标方负责防风抑尘网系统的风洞实验、初设设计、施工图设计、竣工图设计等与设计有关方面的内容。关于设计方面的资料提供15份。设计应由相应资质的设计单位完成。

3.2.2 对于那些不符合上述要求的材料，投标方应提供一张指明更换前预定的正常运行寿命，这些材料的最终选择应由甲方认可。

3.2.3 成型网板、防风网支架的制造和检验应符合制造商标准及国家标准。

3.2.4防风抑尘网系统的设计应使其在满足设计负荷的条件下宜消除过大的振动和位移、同时具有抗震功能。支柱使用寿命不少于50年，总体降尘目标不小于85％，满足国家和安徽省地方部门的环保要求。

3.2.5 防风抑尘网系统应按适用标准规定在设计中考虑以下荷载的作用，荷载包括但不限于以下项目：

在运行过程中的本身荷载；

在自然（50年最大风力）条件下所产生的工作压力；

在运行条件下所产生的热应力；

3.2.6地震要求

在6度地震基本烈度条件下系统能保证他的结构完整性和连续运行。

3.2.7 挡风抑尘墙系统可在-5～43℃环境温度下正常运行。

3.3  投标方主要工作任务

3.3.1  对工程进行现场勘测，取得设计所需要的各项实际资料，并负责根据实际情况进行设计。

3.3.2  负责现场的组织、协调、安全，保证结构的安全可靠性。

3.3.3  钢结构、网板、联接件等的制造、运输、安装、防腐、防火。

3.3.4  向设计院提供挡风墙钢结构各种工况下的柱脚荷载(标准值)以便设计院完成基础设计。厂家所提供荷载必须是各工况下的柱脚标准反力值，必须是具有签字盖章的确认图纸。

3.3.5  施工资料在完工后的资料交付。

3.3.6  招投标双方共同撰写项目验收及鉴定报告。

3.4 主要技术参数

| 序 号 | 名 称 | 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 挡风网板 |  |
| 1 | 材 质 | 树脂基高分子复合材料 |
| 2 | 阻风率 | 80～87.5% |
| 3 | 透风率 | 12.5～20% |
| 4 | 开孔率 | 38％ |
| 二 | 支护结构 |  |
| 1 | 材 质 | Q345B |
| 2 | 规 格 | 圆钢、钢管、钢板、槽钢 |
| 三 | 连接附件 |  |
|  | 材 质 | 不锈钢 |
| 四 | 防 腐 |  |
| 1 | 支护结构防腐方案 | 除锈、刷防锈漆五遍 |
| 2 | 挡风网板防腐方案 | 本身材料具有防腐性能 |

3.5国家及行业与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。

# 附件2  供货范围

## 1 一般要求

1.1新建防风抑尘网总长度约为324m，支承架间距约为6m，防风抑尘网的竖向布置相对场内地坪高度为1.4m至15m，即网板和主体结构共计净高为13.6m。供货范围包括下列项目，但不限与此：挡风网板、连接件（连接螺栓或自攻螺丝必须采用不锈钢材质）、油漆、备件、结构加工所用钢材，及其余施工材料。

1.2  供货的准确数量由投标方根据设计图纸二次设计计算。并根据经批准的二次设计计算相应的供货数量，并保证及时供应。供货方必须承诺免费按照安装部位提供现场一定面积的安装损耗，且该供应面积不低于现场实际供货面积的0.5% 。供货方应严格按照确定的供货范围供应，如有变化需供货方、采购方共同确认。

1.3  供货地点为甲方工程现场招标方指定地点，卸货由投标方负责，具体供货时间应由招标方最终确认。

## 2  供货要求

2.1供方提供详细供货清单，清单中依次说明编号、数量、位置等内容。

2.2对于施工所必需的部件，即使本合同章节未列出和／或数目不足，供方仍须在执行合同时补足。

2.3供方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

2.4提供随机备品备件。

2.5供方应确保供货范围完整，以能满足用户安装要求为原则，在技术协议中涉及的供货要求也作为本2.6供货范围的补充，若在安装中发现缺项（属供方供货范围）由供方免费补充。

# 附件3  技术资料及交付进度

## 1  一般要求

1.1  投标方应在技术协议签订前，向招标方和设计院提供详细的产品型号、技术参数和其它有关技术资料，以便做技术审查。技术资料和图纸应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2  技术资料和图纸的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容准确、一致、完整，提交及时充分，满足工程进度要求。

1.3  投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。投标方在技术协议草签后5天内应与设计院进行技术配合，提供满足设计院设计进度的资料。在合同签订后1个月内给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4  投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段、配合工程设计阶段、性能检验验收、施工维护等方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

1.6  投标方提供的技术资料为15套，及所有图纸的AUTOCAD电子文件。

## 2  技术资料和图纸

2.1  投标方负责安徽省司尔特肥业股份有限公司磷石膏堆场防风抑尘网桁架立柱、水平檩条及网板的设计。

2.2  投标方应在技术协议签订之日起，按约定日期内与设计院配合，确定防风抑尘网的准确开洞定位，各榀支架之间距离，并最终提交正式书面资料；投标方在约定日期之后5日内提供给设计院柱底内力标准值，投标方不得以任何借口推延资料提供日期。

2.3  投标方提供给招标方及设计院具有法律效力的成品文件应包括但不限于：

2.3.1 立体桁架立柱、水平檩条及网板计算书；

2.3.2 结构的安装详图。

2.3.3 投标方与设计院具体配合门洞、荷重以及边界条件，满足其设计要求。投标方所提供图纸必须经设计院确认后，方可进行加工制造、供货及现场安装。

2.3.4 提供的成品文件含供审查用的CAD电子版。

2.4  投标方提供的其它技术资料，包括但不限于：

2.4.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.4.2 投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规程清单。

2.4.3 产品和备品管理资料文件（包括产品和备品备件发运和装箱的详细资料，产品和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图）。

2.4.4 详细的产品质量文件（包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸和性能检验/试验等）的证明。

# 附件4  交货进度

投标方应在技术协议签订之日起，按约定日期内与设计院配合，投标方在约定日期之后5日内提供给设计院和招标方上述技术资料和图纸。

说明：

① 投标方应在投标文件中报出相对交货时间，即自合同生效至第一批货物交付止的最短时间（按月计算）。

② 序号要与供货范围分项清单序号一致。

③ 交货地点为安徽省司尔特肥业股份有限公司施工现场。

④ 招标方可根据现场实际施工进度调整交货时间，最终以招标方书面通知为准。

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签名）

年    月    日

# 附件5  监造、检验和性能验收试验

## 1  概述

1.1  本招标文件用于合同执行期间对投标方提供的产品进行监造、检验、性能验收试验，确保投标方所提供的产品符合招标文件规定的要求。

1.2  投标方应在技术协议签订后5日内，向招标方提供与本招标文件有关的产品检验、性能验收试验报告。投标方提供的产品必须有质量（材质）证明、检验记录和测试报告，并作为交货时质量证明文件的组成部分。

## 2  检验范围和性能验收试验

2.1  检验范围包括原材料合格证、材质质量报告书、产品测试报告，检验所有费用包括在合同总价之中。

2.2  性能验收试验的目的是为了检验产品的物理、技术性能是否符合本招标文件第一章的要求。

2.3  投标方提供相关的具有法律效力的测试报告（如阻风率、透风率、材料强度等）。

## 3  质量保证

3.1  设计、施工和安装应遵守国家相关规程、规范、标准的规定。

3.2  投标方必须具有丰富的防风抑尘网体系设计、供货、安装或指导安装的经验和必须的资质，建立了完善有效的质量保证体系，并通过了ISO9002质量体系认证。

3.3  施工前应执行招标方“样板墙”的规定，直至招标方同意后，方可开始正式施工。招标方有派代表参加检测的权利，投标方应在测试试验前按规定的时间通知招标方代表参加。

3.4  投标方应保证所提供的围护结构满足安全、可靠运行的要求，并对其设计、制造、供货、试验、装箱、发运、现场检验等过程全面负责。

3.5  投标方应具备建设部建筑金属协会的定点生产企业资格、建设部建筑标准化协会等机构的推荐使用材料等证明文件。

# 附件6  价格表

一般要求

1、表中的设备/部套分项与供货范围中的分项内容的序号一致。所有表中已有的项目不得改变任何内容，如有不同，在备注中注明。

2、报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。报价单位：人民币万元。价格表中报价为交货固定不变价格，价格含各种税费及包装费。

3、投标价格总表中的投标报价为总价。有多个分包商的项目以最高价计入总价，并在备注中指明。没有的项目注明“无”，免费的项目注明“免费”。

4、报价应注明日期并有法定代表人或其授权人的签字。

5、当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。

6、分包与外购的设备或部件（含进口部分）应至少推荐3家并在备注中注明首选厂家。推荐厂家排列次序按价格降序排列并将最高价（即第一家）计入投标总价。如只有3家以内的厂商，请予以说明。

报价总表

项目名称：

招标编号：

货币：人民币（万元）

| 序号 | 投标人 | 设备名称 | 投标总价 （万元人民币） | 投标保证金 （有/无） | 折扣声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
|  |  | 以上小计 |  |  |  |

注：

此表应按”投标人须知”的规定密封标记并进行递交，同时与折扣声明、投标人情况登记表、投标价格明细表和投标文件电子版一同密封在“投标报价”中单独提交。

上表中的投标总价必须与表一投标价格明细表中的投标总价一致，否则招标人将以有利于招标人的方式确定投标价格。

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

表一 投标价格明细表

（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备价格 |  |  |
|  | 其中 | 设备本体 |  | 分项价格见表二 |
|  |  | 备品备件 |  | 具体明细价格见表三 |
|  |  | 专用工具 |  | 具体明细价格见表四 |
| 2 | 技术服务费 |  | 具体明细价格见表五 |
| 3 | 运杂费 （含保险） | 普通货物 |  | 具体明细价格见表八 |
|  |  | 大 件 |  |  |
| 总合计 |  |
| 投标总价大写 |  |
| 说明 | 1、国内分包与外购具体明细价格见表六，进口设备与部件具体明细价格见表七并注明生产地点。 2、投标人需要说明的其他问题。 3、招标人在招标文件商务部分、技术部分等文件中，明确要求的设备供货范围、配置要求、规格型号、材质、产地要求等内容，投标人在报价过程中，必须不加更改地进行报价，不允许进行调整，不接受差异。 |

注：表1－表9，投标人均可按招标人提供的格式进行扩展。

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

表二 设备本体分项价格表

| 序 号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 设备价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

表三  备品备件价格表

说明：除下表所列以外，各投标人根据招标文件中要求满足安装、调试、试运和保证期内使用。不满足的将免费提供。

| 序号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产 厂家 | 设备价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

表四  专用工具价格表

| 序号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产 厂家 | 设备价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

表五  技术服务价格表

| 序号 | 服 务 内 容 | 地 点 | 人数 | 天数 | 食宿费用元/人·日 | 往返交通费 （每人） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络会 | 招标方人员 | 招标方/投标方所在地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 国外 （如有） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 培训费 | 招标方人员 | 投标方 工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监造和检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场技术服务费 | 现场 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 进口配套（设备）出国验收 | 招标方人员 | 国外 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 进口配套（设备）出国培训 | 招标方人员 | 国外 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其它（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

表六  国内分包与外购价格表

| 序号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 设备价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

表七  进口设备与部件价格表

| 序号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 设备价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

表八 运杂费（含保险费）价格表

| 序号 | 内容 | 单位 | 价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

注：报价内容中需包含各设备运输费用，措施费及保险费。

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

表九 三年备品备件费分项价格表

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产 厂家 | 价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：三年备品备件价格作为推荐部分，不计入总价。

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

# 附件7  技术服务和设计联络

## 1  投标方现场技术服务

投标方应派出有防风抑尘网施工经验的技术人员直到工程完工为止；如果因投标方技术人员指导错误导致材料报废，由投标方承担责任并负责补供材料；投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.1  投标方要派合格的、能独立解决问题的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。投标方应负责现场的施工指导及工程售后服务，此项费用包含在报价中，不再另行收取费用。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，但招标方无须为此支付任何额外费用。

1.1.1 投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

1.1.2 现场服务人员的工作时间应与现场要求相运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.1.3 未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人/天数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2  投标方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位。

1.2.3 了解合同和设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

1.2.5 投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

1.3  投标方现场服务人员的职责

1.3.1 投标方现场服务人员的任务主要包括材料催交、货物的开箱检验、材料质量问题的处理、指导安装和性能验收试验。

1.3.2 在安装前，投标方技术服务人员应向相关人员进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

1.3.3 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5 投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

1.4  在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标方现场总服务人天数中：

1.4.1 由于投标方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数。

1.4.2 投标方为解决在设计、安装、试运等阶段的自身技术、产品等方面出现的问题而增加的现场服务人天数。

1.4.3 因其他投标方原因而增加的现场服务人员。

## 2  培训

2.1  为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

2.2  培训计划和内容列出如下：

| 序号 | 培训内容 | 计划人/天数 | 培训人员构成 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3  培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

2.4  投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

## 3  设计联络

3.1  有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由投标方和设计院商定。

3.2  投标方应为现场施工提供必要的技术支持以及相应的设计交底工作。

3.3  设计联络会费用由投标方负责。

# 附件8  分包商/外购部件情况

1  投标人要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家，并报各分包商的简要资质和业绩情况。

分包情况表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 分包商名称 | 设备 产地 | 分包商 国家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

2  投标方要按下列表格填写制造投标设备所需进口材料一览表。

进口材料一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件9  大（部）件情况

投标方应把超级超限的情况详细予以说明：

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（m）长×宽×高 | 重量（t） | 厂家名称 | 部件 产地 | 发运 地点 | 运输 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过30t，以及长度超过13m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数（上述所列数据有一项不满足即应列出）。同时须对所有投标设备（包括大件设备）运输方案（运输车辆型号及数量、运输路线，包括始发站、经过车站或路局、到达车站等）、运输距离做出详细说明。

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

# 附件10  投标保函（格式）

致：安徽省司尔特肥业股份有限公司

本保证金作为  （投标人名称） 对 （项目名称）  所招标的      设备而提供的投标文件保证。

我们 （投标人银行名称）    无条件地、不可撤消地并约束本行，一旦在收到你们的书面通知说明下列事实中的任何一点时，保证付给安徽省司尔特肥业股份有限公司金额为*****万元人民币保证金：

（a）投标人在投标截止日期后投标有效期内撤回其投标。

（b）投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

（c）投标人被通知预中标后，拒绝按预中标状态签订合同（即不按预中标时规定的技术方案、供货范围和价格等签订合同）。

（d）投标人违反投标文件有关投标保证金的其它规定。

本保证金函从发给日期起生效，直到投标文件有效期满后30天及你们和投标人书面同意的延长期内有效，除非经你们同意提前截止。

如果投标人中标，本保证金将在上述期满后继续有效，直至投标人与你们签订了合同为止。

（招标方银行的名称）      公章

（签发人名和签字）

年    月    日

# 附件11  履约保函（格式）

致：

本保函是为      （投标方名称）    (以下称投标方)于 （日期）  签订第  （合同号）  合同为招标方提供  （设备名称）  提供履约担保。

（银行名称）  (以下简称银行)以及他的继承人，受让人为了无条件地，不可撤销地并放弃追索权，根据并同意下列条款，保证付给招标方合同总价的10%(百分之十)，即              万元人民币。

(a)  当投标方未能忠实地履行合同文件规定和此后双方同意的对合同的有效修改、补充和变动(以下简称违约)，无论投标方有无不同意见，银行在收到招标方的书面通知时，银行将按招标方所要求的上述金额和方式付给招标方。

(b)  按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

(c)  本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改，以及招标方所允许的时间改变或任何让步，除条款中有规定免除银行的责任外，都不能解除我们银行在这方面的义务。

(d)  本保函自开立之日起生效。履约保证金在合同条款规定的质量保证期满后不迟于30天退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后。

（投标方银行的名称）      公章

（签发人名和签字）

年    月    日

# 附件12  投标人要说明的其他问题

1、有关投标产品技术方案，技术参数的说明。

2、投标产品在已投产项目中的主要质量问题及改进的措施。

3、投标产品的主要工艺，选用材料的改进措施。

4、其它需要说明的问题。

# 附件13  差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差    异    表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

# 附件14  投标人承诺函（格式）

投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：  安徽省司尔特肥业股份有限公司

很荣幸能参与上述项目的投标.

我代表    （投标人名称）    ，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签名）

年    月    日

# 附件15  投标人法人代表授权书（格式）

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致： 安徽省司尔特肥业股份有限公司

（投标人名称）    ，中华人民共和国合法企业，法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                      授权人签名：

职务：                              职务：

投标人公章：

年    月    日

# 附件16  投标人关于资格的声明函（格式）

投标人关于资格的声明函

项目名称：

日    期：

致：安徽省司尔特肥业股份有限公司

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投 标 人 公 章：

年    月    日

# 附件17  技术性能违约金支付条件

1、设备性能必须达到以下保证值，每项超过（或低于）保证值1%，经双方确认是由于投标方产品的质量问题，性能罚款为该产品价格的3%， 经投标方即时更正的除外。

2、主要部件使用寿命达不到设计值，除免费更换外并提供相应的更换费用。

3、累计设备性能违约罚款及迟交货罚款不超过本合同总价的10%。

4、设备交货时间要遵守技术协议中的交货进度表，延期一天扣除总价的0.1‰ 。

保证值如下：

⑴ 设备的性能应完全达到技术规范要求。

⑵ 设备制造中的选材、工艺、质检和试验，应按照图样和有关规范及规定的要求。

# 附件18  招标文件附图

# 附件19  关于减免税及政策补贴工作分工

依照招标文根据国家有关政策规定，若招标方享有减免关税、进口环节增值税及国产设备退件等有关权利，投标方无偿协助招标方办理进口设备、部套件和材料的减免税及国产设备退税工作，经双方协商同意，工作分工如下：

一、投标方负责：

1、向招标方提供国外进口设备及部件清单、价格并受招标方委托向国外供应商签订供货技术协议及向招标方提供与供货合同条款。

2、办理机电产品进口许可证或重要工业品进口许可证。

3、办理报关、商检等的相关事宜。

4、负责报关、商检的费用及进口设备、部套件和材料到达投标方或交货地点相关的运杂费。

5、提供办理减免税需要的相关单据及证明资料。

6、向招标方提供国产设备增值税专用发票及税收（出口货物专用）缴款书。

7、根据国家政策，采用或使用高效、节能、环保产品的，投标方有责任和义务，配合招标方完成相应补贴申办事宜。

二、招标方负责：

1、进口设备及部件由招标方按投标方提供的合同条款同国外的供应商或其中方代理签订，合同价款及税费款由招标方支付，价格按当时合同CIF价为准，并从与投标方的总合同价款中扣除。

2、办理海关报关注册事宜。

3、办理并提供减免税证明，并配合投标方的报关工作。

4、向投标方明确办理减免税的海关规定及要求。

5、向投标方签署代理进口、报关、商检等授权协议。

6、向投标方提供外商投资企业采购国产设备登记手册复印件。

备注：招标方申报后，不享受减免关税及进口环节增值的进口设备及部件，由招标方传真通知投标方直接购买。

（投标人银行名称）     公章

负责人         （签字）

年    月    日

# 附件20  运行维护手册（格式）

（若有，请按以下格式编写）

要求：一式八套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常（非设计情况）下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

（1）设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

（2）设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

（3）设备联锁和保护功能说明。

（4）设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

（5）设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

（6）设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。