招  标  文  件

招标单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城公司

招标内容：  Φ3200*7000球磨机钢衬板

Φ2400*7000球磨机钢衬板

Φ35*40球磨机高铬钢锻

ZJ75—2800/50反应槽搅拌桨桨叶

二0一九年三月四日

第一部分    投标邀请

安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司对所需的下述设备及备件进行招标，现邀请合格的投标人前来投标。

1、招标内容：设备备件类（球磨机衬板、高铬钢锻、反应槽搅拌桨桨叶）

2、交 货 期：球磨机衬板、反应槽搅拌桨桨叶：40天内(合同签订后,含节假日)

球磨机高铬钢锻：30天内(合同签订后,含节假日)

3、交货地点：安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司

4、报价须知：球磨机衬板、高铬钢锻只报单价，最终金额按我司实际过磅重量结算。

5、付款方式：球磨机衬板、高铬钢锻：货到验收合格凭全额增值税专用发票付款。

反应槽搅拌桨桨叶：合同签订后预付30%，货到需方现场付30%，安装调试合格后付30%，余款10%作为质量保证金，质保期满后一次付清。

6、投标地点：宣城市高新区巷口桥化工园区

安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司

7、投标截止时间：2019年3月 11日下午17时

8、开标地点：宣城市高新区巷口桥化工园区

安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司

9、标书：一正四副（五份）

10、开标时间： 2019年 3月 12日上午 9 时

11、凡对本次招标提出询问，请在购标书3日后与宣城分公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

传真：0563-2060862

商务联系人： 何邦余        电 话：  13856328070

技术联系人： 王海波        电 话：  13665637449

杨秉华        电 话：  15856341182

安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司

第二部分   招标内容及要求

- 招标内容：

球磨机衬板    Φ3200*7000               （ 2 ）套

球磨机衬板    Φ2400*7000               （ 1 ）套

球磨机钢锻    Φ35*40                   （ 10 ）吨

反应槽搅拌桨  ZJ75—2800/50             （ 2 ）付

二、招标要求：详见技术规格书

安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司

技术规格书

目 录

1.  总则

2.  一般要求

3．供货范围

4．检查和试验

5．性能保证

6．图纸及文件的交付

7．附件

（1）球磨机衬板、钢锻和反应槽搅拌桨桨叶数据表

（2）卖方图纸资料要求

（3）检验数据表

1.总则

1.1本技术规格书规定了司尔特宣城分公司磷复肥厂球磨机和反应槽备件供货范围、设备设计、材料选择、制造、检验和验收等技术要求。

1.2投标者所确定的设备制造厂生产此类设备至少已有五年以上的制造业绩。

1.3投标者必须有能力提供技术图纸、性能试验、备件、帮助安装、开车和需要的性能分析和要求。

1.4投标者必须提供一份完整的资料，介绍其公司概况、雇员的数量和他们的资格。

1.5投标者要给出一个完整的业绩表，列出成功运转的相似设备的数量和主要特征，以及这些设备的所在厂名及地址。

1.6 规格和型号

球磨机（Φ3200*7000和Φ2400*7000）用于粉磨介质，其衬板和钢锻是球磨机中的易损件，具体规格、型号、尺寸等由卖方根据技术规格书中规定的设计要求确定。

1.7材料

投标者应根据本技术规格书的要求选择合适的材料，并对所选择或确认的材料是否符合设计条件负全部责任，报价时投标者应在《球磨机衬板数据表》《球磨机钢锻数据表》《反应槽搅拌桨桨叶数据表》或《卖方产品说明书》中给出备件采用的材料。

2. 一般要求

2.1 油漆及防腐

2.1.1 所有不锈钢表面（包括不锈钢铸件）需作酸洗钝化处理。

2.1.2卖方工厂通常采用的，并确能满足设计条件要求的表面处理与涂层也是可以接受的，但必须在报价文件中说明并在合同期间得到确认。

2.2 包装和运输

球磨机衬板、钢锻和反应槽搅拌桨桨叶的包装必须满足《包装和运输技术说明》中有关规定的要求。

2.3安装和维修所需的附件或特殊工具

2.3.1 设备备件的设计和制造，应能满足运输、装卸、安装和操作的要求。

2.3.2 卖方应提供用于安装或设备维修需要的全部特殊工具（如特殊扳手等），并列出特殊工具每套的数量（如有的话）。

2.4 装配所需的辅助件

卖方应提供安装所需的全部辅助件，如所有的连接件、胶结剂混合物、焊条、托架以及用于保护所需的油漆和可能发生的维修件。

3. 供货范围

3.1大小磨机（Φ3200*7000、Φ2400*7000）衬板（含端衬、阶梯板、隔舱板、波纹板）

衬板材质：ZGMn13Cr2

3.2大小磨机（Φ3200*7000、Φ2400*7000）钢锻

钢锻材质：高铬锻

3.3反应槽搅拌桨桨叶

型号：ZJ75-2800/50   单层4叶

与y315s-6  75KW电机配套用

桨叶材质：CD4MCu

4. 检查和试验

4.1 球磨机衬板和钢锻在制造过程中以及出厂发运前应经检查与试验，包括材料、铸件、部件的检验，型式试验和出厂试验。

4.2 球磨机衬板和钢锻等材料试验的理化分析，以及验证是否符合所批准的材料。

4.3 卖方应在合同生效30天内提交工厂检验和试验的计划给买方审查。

4.4买方派检查人员和/或其代表对货物进行检验时，卖方应有代表在场并免费提供给检查者任其使用的全部图纸，检查工具或测量设备。

4.5 如经检查不符合有关标准和技术要求，买方的检查者将有充分的权利对卖方的结构或方法进行评述，卖方代表将及时给予处理，并承担由此造成延误工期的损失费用。

5. 性能保证

5.1 卖方保证所供货物必须完全符合本技术规格书对所要求的设计、材料选择、制造、检验和验收等方面的要求。并提供产品质量证明书。

5.2 在额定的功率下保证磨机达到的性能和产能。

5.3 在质量保证期内（设备出厂交货二年或工厂开车后一年），由于卖方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量问题，卖方将免费改进、修改或更换。

6 .图纸及文件的交付

6.1 卖方提交的文件资料的范围、内容、份数及时间要求，按附件《卖方图纸资料要求》中的规定。

6.2由卖方提供的所有文件必须采用中文，使用公制和SI单位。

6.3大于28×43cm的资料采用聚脂型可复制的材料。

6.4 图纸及有关资料主要内容如下：

1) 供货清单。

2) 各种检查、检验、试验报告

3)产品合格证

7．附件

（1）球磨机衬板钢锻数据表和反应槽搅拌桨桨叶数据表

（2）卖方图纸要求

（3）检验数据表

附件（1）：

一．  球磨机（Φ3200*7000）衬板（含端衬、阶梯板、隔舱板、波纹板）

材质：ZGMn13Cr2

成份含量：符合国标范围

| 化学成分 | C | Si | Mn | Cr | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比(%) | 0.9-1.3 | 0.3-0.8 | 11-14 | 1.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.07 |

具体尺寸：根据买方图纸加工

使用周期：正常球舱前端衬板、阶梯板、隔舱板使用周期为一年半；波纹板、后端衬板使用周期不少于两年。

二．球磨机（Φ2400*7000）衬板（含端衬、阶梯板、隔舱板、波纹板）

材质：ZGMn13Cr2

成份含量：符合国标范围

| 化学成分 | C | Si | Mn | Cr | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比(%) | 0.9-1.3 | 0.3-0.8 | 11-14 | 1.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.07 |

具体尺寸：根据买方图纸加工

使用周期：正常球舱前端衬板、阶梯板、隔舱板使用周期为一年半；波纹板、后端衬板使用周期不少于两年。

三、球磨机（Φ3200*7000和Φ2400*7000）钢锻

材质：高铬锻

成分含量符合

| 化学成分 | C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比(%) | 2.6-2.9 | ≤1.0 | 1.4-1.7 | 11-12 | ＜3.0 | ＜1.2 | ＜2.5 | ≤0.1 | ≤0.07 |

硬度（HRC）：≥56    金相组织：马氏体+碳化物（M+C）

钢锻尺寸：Ø35x40mm

使用周期：正常月消耗8—10吨

四、反应槽搅拌桨桨叶

型号：ZJ75-2800/50   单层4叶

与y315s-6  75KW电机配套用

材质：CD4MCu

使用介质：反应槽内含硫酸、磷酸、氢氟酸腐蚀性介质，比重1.4-1.5含较多固相颗粒的料浆。

使用温度：90℃

使用周期：2-3年

附件（2）：

要求卖方图纸与买方提供的图纸一致，或按照买方图纸加工。

附件（3）：

卖方应按照买方提供的数据表内的检验项目逐项进行检验，如实填写检验数据，不得杜撰；如发现检验数据与实物不符，一切后果有卖方承担。

第三部分 投标文件要求

A 招标文件说明

1．  招标文件的构成

1．1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）招标内容及要求

（3）投标人须知

（4）附件——投标文件格式

2．  招标文件的修改

2．1招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

2．2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

2．3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

B   投标文件的编写

3．  要求

3．1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被视为废标。

4.投标文件的组成

4．1投标文件应包括下列部分：

（1）投标书（附件1）、授权书（附件2）、开标一览表（附件3）、货物说明及报价一览表（附件4）、技术参数响应表（附件5）、主要材料、另部件、配套件清单（附件6）、随机备品件及专用工具清单（附件7）；

（2）投标人资格证明文件（附件8）；

（3）投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容；

投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件资料清单”

5.投标文件格式

5．1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、报价一览表、技术参数响应表、主要另部件、配套件清单、注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

5．2投标人可对本招标文件所列的所有品目进行投标。

6.投标报价

6．1投标人应在招标文件所附的开标一览表（附件3）上写明投标货物的单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。投标人对每种货物的每种方案只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

6．2开标一览表填写时应注意下列要求

（1）技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

7.投标人资格的证明文件

7．1投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）若投标人提供的货物及服务不是投标人生产或拥有的，

则必须得到货物制造商和/或技术拥有者提供该种货物的正式授权；

（2）投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

（3）投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其它技术服务的义务。

8．  投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

8．1投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

8．2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

- 货物主要技术性能详细描述；

- 一份在技术规格中的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

- 列出技术参数偏离（如有）。

8．3本招标文件的技术规格及要求中所指出工艺、材料和设备的标准、商标或样本目录号码的参考资料仅系说明并非进行限制。投标人可提出替代标准、商标或样本目录号码，并填写投标人推荐的选择清单，但该替代应相当于或优于技术规格规定，以使招标人满意。

9．  投标文件的签署及规定

9．1投标人应准备一份正本和四份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

9．2投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标人代表签字。

9．3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人签字。

C   开标和评标

10．  开标

10．1招标人在投标邀请函规定的时间和地点公开开标。投标人应派法人代表或受权代表参加，。

11．  对投标文件的评估和比较

11．1招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

11．2评标时除考虑投标价和技术服务费以外，还将考虑以下因素：

- 投标文件中所报交货期及付款方式；

- 货物的技术水平、性能和供货能力；

- 货物的质量及适用性；

- 配套设备的齐全性（如需要的话）；

- 零备件、专用工具及相关服务的费用；

- 技术规格所要求的有关服务的费用；

（7） 其他特殊要求因素（如安全及环保等）。

12．  评标原则及方法

12．1对所有投标人的投标评估，都应采用相同的程序和标准。

12．2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

12．3评标采用综合评议法。

D   授予合同

13．  定标准则

13．1合同将授予其投标符合招标文件要求，并且是报价最合理，能提供最佳服务和圆满地履行合同的，对招标人最为有利的投标人。

13．2最低报价不是被授予合同的保证。

14．  中标通知

14．1招标人将以书面形式或电话通知中标单位

15．  授予合同时变更数量的权力

15．1招标人在授予合同时有权对“招标内容”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

第四部分    附件———投标文件格式

1、附件1            投标书

2、附件2            授权书

3、附件3            开标一览表

4、附件4            货物说明及报价一览表

5、附件5            技术参数响应表

6、附件6            主要另部件、配套件清单

7、附件7            随机备品备件及专用工具清单

8、附件8            投标人资格证明文件（银行资信证明）

附件1

投  标  书

致：安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司

根据贵方为                    招标采购货物及服务的投标邀请              （招标编号），签字代表        （全名、职务）经正式授权并代表投标方                                  （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式四份。

（1）授权书

（2）开标一览表

（3）货物说明及报价一览表

（4）技术参数响应表

（5）主要材料、另部件、配套件清单

（6）随机备品备件及专用工具清单

（7）同类工程业绩表

（8）投标人（含设计单位）概况表

（9）投标人（含设计单位）资格证明文件

（10）工程设计方案及图纸资料、施工组织设计

（11）投标文件中要求的其它文件和资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附开标一览表中规定的应提供和交付的货物投标总价为

（注明币种），即                     （文字表述）。

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、其投标自开标日起有效期为90个日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）

日      期：        年       月       日

受权代表签字：

附件2

授   权   书

安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司：

现委派            （授权权人姓名）参加你组织的

采购招标活动。（标书编号：          ），全权代表我单位投标，签署合同及处理一切与招标有关事宜。

附：授权权代表情况

姓    名：

姓    别：

职    务：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

授权单位名称：

（盖    章）

法 人 代 表：

（签    字）

授权代 表：

（签    字）

年   月   日

附件3

开  标  一  览  表

标书编号                                                            金额单位：       万元

| 品目 | 名 称 | 数量 | 调试 | 投标报价 | 交货期 | 质 保 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币（大写）： （小写）： |

注：本表与投标文件一起装订，请另将此表一式两份单独放入投 标文件正本包装袋中。

年    月    日

投 标 人（盖章）

授权代表（签字）

附件4

货  物  说  明  及  分  项  报  价  一  览  表

标书编号：

投标方名称（盖章）：                              受权代表（签字）：

金额单位：万元

| 品目 | 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 单价 （吨价） | 合计价 | 包装运输费 | 安装调试费 | 技术服务费 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币（大写）： （小写）： |

说明：1、价格中包括制造、随机备件、管理费、各种应付税费等全部费用；

2、此表“序号”栏应根据“招标内容”的序号填写。

附件5

技 术 参 数 响 应 表

标书编号：

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 条目号 | 招标要求 | 投标技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

附件6

主要材料、零部件、配套件清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总 价 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按品目次序填写

附件7

随  机  备  品  备  件  及  专  用  工  具  清  单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 产 地 | 制造厂商 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：                                         授权代表（签字）：

附件8

关于投标人为                                项目提供货物的资格证明文件

目    录

须知

8—1关于资格的声明函

8—2制造商的资格声明

8—3贸易公司（作为代理）的资格声明

8—4制造商出具的授权函

须    知

1．1投标人应提供营业执照（已年检）副本、产品鉴定书、各种必备的资格证书及许可证、产品注册证等。

1．2制造商本人投标时，应填写和提交此后规定的8—1、8—2，以及提供其它有关资料。贸易公司（或代理）投标时，应填写提交下面规定的全部表格，以及其它有关资料。

1．3对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1．4资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1．5投标人提供的资格文件将由买方使用，并据此进行评价和判断，确定投标方的资格和履约能力。

1．6投标人提交的文件将给予保密，但不能退还。

1．7全部文件应以中文书写，正本一份，副本四份，按投标方须知第19条规定封装。

附件8—1

关 于 资 格 的 声 明 函

安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司：

关于贵方    年    月    日第         （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供开标一览表中规定的

（序号）             （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由供应               （货物名称）的制造商

（制造商名称）出具的授权我方代表该制造商的授权书正本一份，副本三份（当投标方是作为代理的贸易公司时）。

2、我方和制造商的资格声明正本一份，副本三份。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的，并附有我方银行（银行名称）出具的资信函附后。

制造商或贸易公司的名称和地址    授权签署本资格文件人

名称：                          签字：

地址：                          签字人姓名、职务（印刷体）：

传真：

邮编：                                电话：

附件8—2

制 造 商 的 资 格 声 明

1、制造商名称及概况：

A、制造商名称：

B、总部地址：

传真/电话：                   邮编：

C、成立日期或注册日期：

D、实收资本：

E、最近资产平衡表（到       时为止）。

（1）固定资产：

（2）流动资产：

（3）长期债务：

（4）流动债务：

（5）净    值：

F、主要负责人姓名：

G、制造商在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有的话）：

2、与投标提供货物有关情况

A、关于制造商所提供货物的生产设施及其它情况：

工厂名称和厂址

正在生产的货物

年生产能力

职工（雇员）人数

B、制造商不生产而从其它生产厂得到的主要零部件：

| 外购零、部件名称 | 生产厂名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

C、制造商生产投标货物的经历（包括：年限、项目所有人、额定能力、商业营运起始日期等）。

D、最近三年该类货物在国内外主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址、邮编 | 销售货物名称 |
| --- | --- |

3、近三年的年营业总额：

| 年 度 | 国 内 | 出 口 | 总 额 |
| --- | --- | --- | --- |

4、易损件供应商的名称和地址、邮编：

| 易损零、部件名称 | 供应商名称、地址、邮编 |
| --- | --- |

5、近三年直接或通过贸易公司向中国提供的投标书中所提供的货物（如有的话）：

| 用户名称 | 签约日期 | 货物名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6、有关银行名称和地址：

7、所属财团（如有的话）：

8、其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实的、正确的、并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造商名称   ：

授权代表签字 ：

授权代表职务 ：

传 真 / 电 话：

日         期：

附件8—3

贸易商(作为代理)的资格声明

1、名称和其它资料：

A.投标人名称：

B.总部地址：

传真/电传/电话：                 邮编：

C.成立、登记注册日期：

D.主管部门：

E.所有制性质：

F.主要负责人：

G.职员人数：

H.近期的资金负债表(到      时为止)

(1)固定资产

原值：                  净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)近期负债：

(5)资金来源：

自有资金：               银行贷款：

(6)资金类型：

商业性：                非商业性：

2、最近三年的年度总营业额：

| 年 度 | 国 内 | 出 口 | 总 额 |
| --- | --- | --- | --- |

3、最近三年国内外主要顾客的名称及地址：

| 名 称 和 地 址 | 工程名称及数量 |
| --- | --- |

4、同意为投标人建造投标货物（并附有资格声明）的制造商：

| 制造商名称和地址 | 制造商工程名称及数量和工程概况 |
| --- | --- |

5、须由其他制造商供应和制造的工程零部件(如果有的话)：

| 制造商名称和地址 | 制造货物名称及数量 |
| --- | --- |

6、 最近三年中与各贸易公司成交过的此种投标货物的情况(如果有的话)

| 合同号 | 签字日期 | 工程名称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7、有关开户银行的名称及地址：

8、其他情况：

就我们所知，已提供了全部现有资料和数据，并证明上述声明是真实的、准确无误的，我们同意遵照贵方的要求出示此证明文件。

贸易商的盖章：

授权代表(签字)：

电  传/电   话：

日          期：

附件8—4

制造商出具的授权函

安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司：

我们             （制造商名称）是按            （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在           （制造商地址）。兹指派按            （合同货物源国名称）的法律正式成立的。主要营业地点设在                          （贸易商地址）的              （贸易商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第        号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方授予                 （贸易商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                 （贸易商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年     月     日签署本文件，              （贸易商名称）于     年     月     日接受此件，以此为证。

贸易商名称：                  出具授权书的制造商名称：

正式授权签字的代表              正式授权签字的代表

姓名、职务和部门：              姓名、职务和部门：

注：贸易商与制造商的经销协议，符合法律手续，在其有效期内可代替此授权函。