年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸技术改造项目配套余热发电工程竣工环境保护验收监测报告表

拓维[验]字2020第018号

建设单位： 安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司

编制单位：        安徽拓维检测服务有限公司

二O二O年十月

建设单位法人代表:	金国清

编制单位法人代表:	李建华

项  目  负  责  人:

报  告  编  写  人：

| 建设单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司 | 编制单位：安徽拓维检测服务有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：0563-2060061 | 电话：0563-3399308 |
| 传真：-- | 传真：-- |
| 邮编：242000 | 邮编：242000 |
| 地址：：安徽省宣城高新技术产业开发区惠泉路7号 | 地址：安徽省宣城市宣城经济开发区科技园B19-2幢 |

目录

前言	1

表一 项目基本概况及依据	4

表二 工程建设情况	6

表三 主要污染源、污染物处理和排放	12

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	14

表五 质量保证及质量控制	16

表六 验收监测内容	18

表七 验收监测结果	19

表八 验收监测结论	22

附图一 项目地理位置图	23

附图二 监测点位图	24

附图三 现场图片	25

附件一 环评批复	26

附件二 备案文件	29

附件三 年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目验收意见	32

附件四 检测报告	39

附件五 危废协议	44

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	52

# 前言

安徽省司尔特肥业股份有限公司是从事高浓度磷复肥产品研发、生产和销售的专业性企业，主要产品为氯基复合肥、硫基复合肥、磷酸一铵、硝基复合肥、BB肥、花卉肥、各类测土配方专用肥等，中间产品包括硫酸、磷酸等。综合实力跻身中国磷复肥行业十强、中国化肥行业百强、安徽企业百强行列。目前拥有安徽宁国、宣州、亳州及贵州开阳四大化肥生产基地，其总部位于宁国。

表1 厂区现有项目及验收情况

| 项目名称 | 环境影响评价 | 竣工环境保护验收 | 建成 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 审批单位 | 批准文号 | 审批单位 | 批准文号 |  |
| 40万吨/年硫基NPK复合肥项目 | 原安徽省环保局 | 环监函[2004]555 | 原安徽省环保局 | 环监验[2007]39号 | 2006.4 |
| 5万吨磷酸和10万吨磷酸一铵续建项目 | 宣城市 环境保护局 | 宣环综[2008]77号 | 宣城市 环境保护局 | 宣环综 [2009]38号 | 2008.12 |
| 硫酸尾气脱硫回收工程技改项目 | 宣城市 环境保护局 | / | 宣城市 环境保护局 | / | 2013.12 |
| 磷复肥装置尾气烟囱脱白技术改造项目 | 宣城市 环境保护局 | 宣环评[2017]3号 | / | / | 2017.2 |
| 年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目（一期） | 宣城市 环境保护局 | 宣环评[2017]38号 | 宣城市 环境保护局 | / | 2019.1 |
| 厂区磷石膏暂存堆场建设项目 | 宣城市 环境保护局 | 宣环评[2018]47号 | / | / | 2020.5 |

安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司是安徽省司尔特肥业股份有限公司的全资子公司，目前安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司已建成有：“40万吨硫基NPK复合肥项目”、“5万吨/年磷酸和10万吨/年磷酸一铵续建项目”、“硫酸尾气氨法脱硫回收工程技改项目”、“磷复肥装置尾气烟囱脱白技术改造项目”、“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目（一期）”和“厂区磷石膏暂存堆场建设项目”。2007年10月，原安徽省环境保护局以环监验[2007]39号文通过了“40万吨硫基NPK复合肥项目”竣工环境保护验收；2009年8月，宣城市环境保护局以宣环综[2009]38号文《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司5万吨磷酸和10万吨磷酸一铵续建项目竣工环境保护验收审批意见的函》通过了该项目的竣工环境保护验收；2013年12月，宣城市环境保护局以宣环验[2013]57号文《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司硫酸尾气脱硫回收工程技改项目竣工环境保护验收意见的函》通过了该项目的竣工环境保护验收；2018年4月，《磷复肥装置尾气烟囱脱白技术改造项目（宣城）》通过了自主竣工环境保护验收；2019年1月，年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目（一期）通过了自主竣工环境保护验收；2020年5月，《厂区磷石膏暂存堆场建设项目》通过了自主竣工环境保护验收。

因安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司年产25万吨/年硫铁矿制硫酸项目在制酸生产过程中产生含有大量的SO2等高温废气，若直接排放到大气中，将白白造成大量余热资源浪费，同时也给周边环境造成一定的影响。因此安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司配套建设25万吨硫铁矿制硫酸项目配套余热发电项目，本项目实施是充分利用25万吨/年硫铁矿制酸焙烧过程中余热锅炉回收余热产生的蒸汽用于驱动汽轮发电机发电。为加强能源的梯级利用、节能减排，企业利用制酸余热进行发电、供热，提高能源利用效率，实现多联产，降低生产成本，提高产品的竞争能力。项目建设内容主要包括9000KW抽凝式汽轮发电机组和辅机设备，以及配套的循环水系统、高低压配电和热工控制系统等。项目热电装机容量9MW。

该项目已取得宣城市经济和信息化委员会备案（备案文号：宣经信投资[2015]239号），2017年2月，安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司委托巢湖中环环境科学研究有限公司编制完成了《年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸技术改造项目配套余热发电工程环境影响报告表》，2017年3月20日，宣城市环境保护局对项目《报告表》进行了批复，宣环评[2017]10号。本项目于2017年4月开工，2020年9月15通过安徽省电力工程质量监督站质量监督检查，获得电力工程质量监督检查并网通知书，工程正式竣工。安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司于2019年9月20日申领排污许可证，编号为913418027885553772001U。

根据建设项目“三同时”制度规定，为考核建设项目环境保护“三同时”执行情况以及各项环保设施实际运行情况和效果，依据《中华人民共和国环境影响保护法》、国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸技术改造项目配套余热发电工程环境影响报告表》及宣城市环境保护局对该项目《环境影响报告表》的审批文件要求，2020年10月，安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司委托安徽拓维检测服务有限公司对“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸技术改造项目配套余热发电工程”进行竣工环境保护验收监测。2020年10月6日～7日，安徽拓维检测服务有限公司对该项目进行了现场监测。通过对该项目环保设施“三同时”执行情况和执行效果的检查，并依据监测结果及国家有关标准编制本项目竣工环保验收监测报告表。

# 表一 项目基本概况及依据

| 建设项目名称 | 年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸技术改造项目配套余热发电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司 |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 (技改 □迁建 |
| 建设地点 | 宣城高新技术产业开发区惠泉路7号 |
| 主要产品名称 | 余热发电 |
| 设计生产能力 | 年平均发电量为6480 万KWH |
| 实际生产能力 | 年平均发电量为6480 万KWH |
| 建设项目环评时间 | 2017年2月 | 开工建设时间 | 2017年4月 |
| 调试时间 | 2017年12月 | 验收现场监测时间 | 2020年10月6～7日 |
| 环评报告表审批部门 | 宣城市环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 巢湖中环环境科学研究有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 东华工程科技股份有限公司 | 环保设施施工单位 | 安徽祥龙建设集团有限公司，镇江新华电集团有限责任公司 |
| 投资总概算（万元） | 3331.3 | 环保投资总概算（万元） | 20 | 比例 | 0.6% |
| 实际总投资（万元） | 3331.3 | 实际环保投资（万元） | 20 | 比例 | 0.6% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； 2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并实施； 3、《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月修订，2018年1月1日实施； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日实施，2018年12月29日修改； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施； 6、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施； 7、国务院第682号令，《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）； 8、原国家环境保护部，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日； 9、生态环境部，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年第9号，2018年5月16日； 10、《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目环境影响报告书的批复》，宣城市环境保护局，宣环评[2017]38号，2017年11月29日； |

续表一

| 验收监测依据 | 11、巢湖中环环境科学研究有限公司编制的《安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸技术改造项目配套余热发电工程环境影响报告表环境影响报告表》，2017年2月； 12、宣城市环境保护局对《安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸技术改造项目配套余热发电工程境影响报告表的批复》，宣环评[2017]10号，2017年3月20日； 12、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）； 13、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）； 14、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）； 15、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）； 16、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），2013年修改； 17、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），2013年修改； 18、国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，2018年7月； 19、安徽省人民政府，《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，2018年9月。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废水 表1-1废水排放执行标准 监测点位 污染因子 标准值（mg/L） 标准依据 污水总站排口 pH（无量纲） 6～9 宣城市宣州区污水处理有限公司纳管水质标准 悬浮物 400 CODCr 500 BOD5 300 氨氮 -- 总磷 -- 石油类 20 2、厂界噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求。 表1-2厂界噪声排放标准限值 点位 项目 标准值（dB(A)） ▲1～▲4 昼间厂界噪声 65 夜间厂界噪声 55 |

# 表二 工程建设情况

1、项目基本情况 项目名称：年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸技术改造项目配套余热发电工程； 建设单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司； 项目地点：宣城高新技术产业开发区惠泉路7号； 项目性质：技术改造； 行业类别：D4419 其他电力生产； 设计投资总额：3331.3万元，其中环保投资20万元，占比0.6%； 实际投资总额：3331.3万元，其中环保投资20万元，占比0.6%； 劳动定员：16人； 工作制度：24小时制，年工作300天。 2、地理位置及平面布置 安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司位于宣城高新技术产业开发区，项目区域中心坐标为东经118°42′44″，北纬31°01′16″。项目区域无不良地质情况，厂址周围评价范围内无自然保护区和特殊环境制约因素。本项目用地位于司尔特现有厂区内北侧，厂区平面布置及本项目位置见图2-1。 图2-1 厂区平面布置及本项目位置

续表二

3、建设内容 表2-1 项目环评要求与实际建设内容对照一览表 工程名称 工程 内容 环评要求建设工程内容 工程实际内容 备注 主体工程 汽轮发电机房 布置1台C9-3.43/0.7型抽凝式汽轮发电机组及附属设施（1F，净高31.6m），汽轮发电机房南端设控制室（3F）；其中一层为低压配电室、变压器室，二层为电缆夹层、维修间，三层为电气主控室、高压配电室、办公室等，总建筑面积1830m2，现浇钢筋砼框架结构 同环评 / 公用 工程 供水 取自司尔特宣城分公司厂区内净水站，年用水量270306m3/a，其中循环冷却水系统补充水约为228420m3/a，新增员工生活用水量约为576m3/a 同环评 年用水量为最大生产负荷下用水量，生活用水按120L/人计 排水 实行雨污分流，依托司尔特宣城分公司现有排水系统，雨水排入市政雨水管网，其废水主要是新增员工生活废水和脱盐水站废水，废水排入项目现有150m3/h污水处理总站处理，排入宣州经济开发区污水处理厂处理 同环评 污水由宣城市宣州区污水处理有限公司接管 蒸汽 利用39t/h中压蒸汽（3.82MPa、450℃）发电，预留抽取部分低压蒸汽（0.6MPa、240℃）供复合肥生产等 同环评 / 公用 工程 供电 年耗电259.2万kw h，本项目抽凝式汽轮发电机组自产 同环评 / 消防 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求配备消防器材及消防给水设计 同环评 / 脱盐 水站 反渗透装置、离子交换装置 同环评 / 循环冷却水 通风冷却塔、循环水泵等 同环评 / 环保 工程 废水 处理 雨污分流管网、化粪池、污水处理站 同环评 / 噪声 治理 选用低噪声设备，采取减振基座、厂房隔声、消声等 同环评 / 固废 处理 本项目固废主要脱盐水站废离子交换树脂、废润滑油及新增员工生活垃圾，经收集后，生活垃圾委托环卫部门统一清运，危废委托有资质单位处理 生活垃圾委托环卫部门统一清运，废离子交换树脂、废润滑油委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处置 /

续表二

4、主要生产设备及原辅材料 表2-2 主要生产设备对照表 序号 设备名称 型号 环评设计数量台（套） 实际使用数量台（套） 1 抽凝式汽轮机 C9-3.43/0.7型 1 1 2 发电机 QF-9-2型 1 1 3 高压配电装置 GG1A 2 2 4 控制屏、保护屏 PK-1 4 4 5 动力配电箱 XLL-2 2 2 6 低压配电屏 GCK-0.4 4 4 7 直流电源装置 GZDW-200AH/220 1 1 8 保护控制后台 / 2 2 表2-3 主要原辅材料及能源消耗对照表 序号 名称 单位 环评用量 实际用量 1 水 万吨/年 27.0306 27 2 电 万千瓦时/年 259.2 259.2 注：本项目用电为余热发电站自发电量，不消耗外部能源。 表2-4 汽轮机主要技术参数 型号 C9-3.43/0.7 额定功率，MW 9 最大功率，MW 9 额定转速，r/min 3000 额定进汽压力及变化范围，MPa 3.43+0.2-0.3(绝对) 额定进汽温度及变化范围，℃ 435+10-15 额定进汽量/最大进汽量，t/h 48.3/62.8 额定抽汽压力，MPa 0.7(绝对) 额定工况抽汽温度，℃ 280 额定抽汽量/最大抽汽量，t/h 10/30 冷却水温，℃ 25正常 冷却水温，℃ 33最高 额定工况汽耗率（计算值），kg/kw.h 5 给水温度，℃ 150 额定排汽压力，MPa 0.0065(绝对)

续表二

表2-5发电机主要技术参数 序号 名称 参数 1 型号 QF-9-2 2 励磁装置 静止可控硅励磁 3 转速，rpm 3000 4 相数 3 5 功率因数 0.8（滞后） 6 频率，HZ 50 7 额定电流，A 618.6 8 额定电压，KV 10.5 9 额定容量，MW 9 10 发电机冷却方式 密闭循环空气系统 水源及水平衡 本项目用水主要是冷却循环水、汽轮发电机生产装置用水、脱盐水站用水和员工生活用水，总用水量约为901m3/d，排水主要是员工生活废水和脱盐水站废水，总排水量为6.036m3/d（1810.8m3/a，其中：生活污水排放量为460.8m3/a、脱盐废水排放量为1350m3/a）。项目运行水平衡图见图2-3所示。 图2-2项目水平衡图（单位：m3/d）

续表二

工艺流程说明 汽轮发电系统 主体工程废热锅炉产生的中压蒸汽（P=3.82MPa，T=450℃）通过主蒸汽管道输送至发电供热中心抽汽凝汽式汽轮发电机组，抽汽（P=0.6MPa，T=240℃）经低压蒸汽管网并入厂区供热管网对复合肥生产等供热。当汽轮机组停运时，3.82MPa、450℃中压蒸汽经减温减压后送低压蒸汽管网； （2）凝结水系统 冷凝器出来的凝结水由凝结水泵经汽封加热器送至现有废热锅炉配套的除氧器。由脱盐水站送来的脱盐水经干吸工段脱盐水加热器加热至 80℃左右进锅炉给水除氧器及水箱，加热至104℃进行除氧，由给水泵加压到5.25MPa，再加热至 180℃后分成两股，主要一股送入锅炉汽包，另一股用于过热蒸汽调温。余热锅炉为混合循环式，汽包与焙烧炉冷却盘管间的炉水采用自然循环，吸热后的汽水混合物返回汽包，再由强制循环泵送往锅炉蒸发器，分离出来的饱和蒸汽经过热器过热，送往热电站发电。 （3）循环冷却系统 为保证机组的正常运行，需使用循环冷却水对凝汽器等设备进行冷却。 图2-3生产工艺流程及排污节点图

续表二

产污节点： 废气：本项目为余热发电项目，无大气污染物排放； 废水：本项目用水为循环水补充水、汽轮发电机用水、脱盐水站用水、生活用水；产生的废水主要为循环水系统排水、生活污水和脱盐水站废水； 噪声：主要为汽轮机、发电机、通风冷却塔运行产生的噪声； 固废：本项目为余热发电项目，不添加任何燃料。中压蒸汽为原有项目废热锅炉产生。因此本项目固体废物主要为脱盐水站废离子交换树脂、废润滑油和员工产生的生活垃圾。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放

1、废水 本项目产生的废水主要来生活污水、脱盐水站废水，本项目设置化粪池对生活污水进行预处理，废水经预处理后排入公司污水处理总站处理；脱盐废水经中和池中和后排入公司污水处理总站，经处理后排入宣城市宣州区污水处理有限公司。 脱盐水站主要工艺流程为：净化水站→高效过滤器→阳离子交换器→脱碳器→中间水箱→中间水泵→阴阴离子交换器→脱盐水箱→脱盐水泵→除氧器。 厂区污水总站处理工艺： 图3-1厂区污水处理总站工艺流程 2、废气 本项目为余热发电项目，无大气污染物排放。 3、噪声 本项目的噪声源主要为汽轮机、发电机、通风冷却塔等设备运行过程中产生的噪声，声压级在75-95dB（A）。项目噪声产生、排放及治理措施详细情况如表3-1所示。 表3-1项目区主要噪声排放源及排放情况 噪声源 源强dB（A） 数量（台） 位置 运行方式 治理设施 汽轮机 80-85 1 / 连续 隔声、减振 发电机 80-90 1 / 连续 减振 通风冷却塔 85～95 2 / 连续 选用低噪音冷却塔 各类水泵 75～85 若干 / 连续 消声、减振 噪声较大的设备车间选用隔声及消声性能较好的建筑材料。发电中心、水泵房采用封闭厂房，少开门窗；室内控制室及值班采用隔声室；操作室采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置，对汽轮机、各类水泵等高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施，对汽轮机外壳加装隔声罩，以减轻减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。

续表三

固体废物 本项目固体废物主要为脱盐水站废离子交换树脂、废润滑油和员工产生的生活垃圾。固废产生量及排放情况如表3-2所示。与环评阶段对比，未新增固体废物种类。 表3-2 固体废物污染源及治理措施一览表 固废名称 来源 类别 环评量（t/a） 产生量（t/a） 处置量（t/a） 处理、处置措施 生活垃圾 办公、生活 一般固废 2.4 2.4 2.4 环卫部门统一处理 废离子交换树脂 脱盐水站 危险废物（900-015-13） 6 0.1 0.1 安徽浩悦环境科技有限责任公司处置 废润滑油 生产设备 危险废物（900-217-08） 0.05 0.05 0.05 员工办公、生活产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运，废离子交换树脂、废润滑油交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处置。 依托厂区原有为220m2的危废仓库，按照危险废物的种类分区暂存，并对仓库地面进行了重点防渗，危废库满足防风、防雨、防晒、防渗漏等相关标准要求。 5、环保设施投资与“三同时”落实情况 项目设计投资3313.3万元，环保投资20万元。实际投资3313.3万元，环保投资20万元。项目环保投资及“三同时”落实情况见表3-3。 表3-3环保投资及“三同时”落实情况一览表 类别 环评要求 实际建设情况 防治措施 环评投资估算（万元） 防治措施 实际投资（万元） 设计单位 施工单位 废水 化粪池，污水处理站 / 化粪池，污水处理站，依托原有 / 东华工程科技股份有限公司 安徽祥龙建设集团有限公司，镇江新华电集团有限责任公司 噪声 防声围封、设备减振、 厂房隔音 20 防声围封、设备减振、 厂房隔音 20 固废 生活垃圾收集设施 / 生活垃圾收集设施，依托原有 / 危险废物临时贮存场所 / 危险废物临时贮存场所，依托原有 / 合计 / 20 / 20 / /

# 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、环评主要结论 （1）废水 本项目用水主要是循环水补充水、汽轮发电机用水、脱盐水站用水、生活用水，总用水量为901.02m3/d（270306m3/a），排水主要是新增员工生活废水、脱盐水站废水，总排水量为6.036m3/d（1810.8m3/a）。 本项目设置化粪池对生活废水进行预处理，废水经预处理后排入项目污水处理站处理；脱盐废水经中和池中和后排入项目污水处理站，经处理后达宣州经济开发区污水处理厂接管标准后排入宣州经济开发区污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入水阳江。 （2）废气 本项目为余热发电项目，无大气污染物排放。 （3）噪声 本项目运营后，产生的噪声源主要来自于机械设备运行期间产生噪声，如汽轮机、发电机、通风冷却塔等，其噪声强度约为75-95dB（A）。在设计时，应考虑噪声较大的设备车间要选用隔声及消声性能较好的建筑材料，对汽轮机、各类水泵等高噪声及振动的设备应采取必要的防震、减震措施。对汽轮机外壳加装隔声罩，对各类泵建设泵房等以减轻噪声的影响。经采取上述治理措施和自然距离衰减后，本项目厂界声环境可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区域标准的要求，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。所以，本项目的建设对周围的声环境影响不大。 （4）固废 本项目产生的固体废弃物主要是脱盐水站废离子交换树脂、废润滑油和新增员工生活垃圾。脱盐水站废离子交换树脂和废润滑油为危险废物，产生量分别为6t/a、0.05t/a，委托有资质单位处理。生活垃圾产生量为2.4t/a，生活垃圾收集后，由环卫部门负责统一收集处理，符合环境卫生管理的要求。 建议 落实各项污染防治措施，保证各治理设备的正常运转，满足评价中提出排放标准要求，处理达标后排放； 搞好厂区绿化，积极发挥绿化的环境效应，把生态建设、绿色兴厂认真贯彻到企业管理、发展生产的规划建设中； 加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实； 为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转； 制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。

续表四

2、审批部门审批决定 你公司报来的《安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸技术改造项目配套余热发电工程环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及要求审批的申请等材料收悉，经研究，现批复如下： 一、安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸技术改造项目配套佘热发电工程业经宣城市经济和信息化委员会宣经信投资[2015]239号文备案，本项目充分利用25万吨/年硫铁矿制酸焙烧过程中产生的高温废气的余热，安装一台余热锅炉回收热量及1台抽凝式汽轮发电机组进行发电。工程建成后，机组年运行7200h，可实现年平均发电量为6480万KWH。工程主要包括主体工程、公用工程和环保工程等。 项目在落实各项环境保护措施的前提下，我局认为你局按《报告表》中所列建设项目内容、规模、地点、环境保护措施进行建设可行。 二、项目在实施过程中应重点做好以下工作： 1、 按《报告表》要求，实行雨污分流，依托司尔特宣城分公司现有排水系统，雨水排入市政雨水管网，工程脱盐废水经中和池中和后排入厂区污水处理站，经处理达宣州经济开发区污水处理厂接管标准后排入宣州经济开发区污水处理厂。 2、落实《报告表》提出的施工期各项大气污染防治措施。加大对施工场地的洒水频次；施工料场等临时工程要合理选址并设置围挡。 3、落实《报告表》提出的施工期声环境保护措施。选用低噪音设备，将冷却塔布置在厂区中并种植隔音树带等措施，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、项目应加强固体废物的分类收集、贮存及综合利用。本工程产生的废离于交换树脂、废润滑油属危险废物；须交由有资质处置单位进行处理，临时贮存及转运应严格执行国家危险废物管理规定，生活垃圾交环卫部门处置。 三、若工程内容、污染防治措施等发生重大变动，你公司应严格遵照国家相关法律法规规定，及时向我局报告，待正式批准后方可开工建设。 四、该项目建设实施过程中，须严格执行环境保护“三同时”制度项目建成后，应按规定程序向我局申请竣工环保验收。 五、市环境监察支队负责该项目的“三同时”执行情况监管工作，重点加强施工期环境管理。

# 表五 质量保证及质量控制

1、监测分析方法 表5-1 验收监测分析方法及检出限 项目 监测项目 分析方法 检出限 废水 pH 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 / SS 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 4mg/L CODCr 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 4mg/L BOD5 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 0.5mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025mg/L 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 0.01mg/L 石油类 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 0.06mg/L 噪声 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348 -2008 / 2、监测仪器 表5-2 监测仪器 监测仪器名称 型号 仪器编号 电子天平 BSA244S-CW TW-JCYQ658-2020 酸度计（pH计） PHS-3E TW-JCYQ354-2018 红外分光测油仪 OIL480 TW-JCYQ073-2014 紫外可见分光光度计 UV7600 TW-JCYQ364-2018 生化培养箱 BSP-400 TW-JCYQ085-2014 多功能声级计 AWA6228+型 TW-JCYQ233-2017 声校准器 AWA6221A型 TW-JCYQ234-2017 3、人员资质 序号 姓名 证书编号 备注 1 漆仲华 2017-JCJS-6165131 由中国环境监测总站组织的建设项目竣工环境保护验收监测技术培训 2 王嵩 2017-JCJS-6165133 3 陈庆 2018-JCJS-26372159 4 陶娟 2018-JCJS-26372160 5 殷帅帅 2018-JCJS-40173018

续表五

4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声测量仪器为Ⅱ型分析仪器。测量方法及环境气象条件的选择按照国家有关技术规范执行。仪器使用前、后均经A声级校准检验，误差确保在±0.5分贝以内。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪器校验结果见表5-3。 表5-3 声级计校核表 单位：dB(A) 仪器 名称 仪器型号 声校准计型号 标准值 校准日期 仪器 显示 示值 误差 是否 合格 多功能声级计 AWA6228+型 AWA6221A型 94.0（标准声源） 10月6日测量前 93.7 0.3 合格 10月6日测量后 93.7 0.3 合格 10月7日测量前 93.8 0.2 合格 10月7日测量后 93.8 0.2 合格

# 表六 验收监测内容

1、废水 表6-1 废水监测内容 监测点位 监测因子 监测频次 污水站出口★1 pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类 4次/天，连续2天 2、噪声 表6-2厂界噪声监测内容 噪声源 监测点位及编号 监测因子 监测频次 厂房设备、风机等 项目厂界四周 ▲1～▲4 等效连续A声级 昼夜各1次，连续2天 监测技术规范 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

# 表七 验收监测结果

1、生产工况 安徽拓维检测服务有限公司于2020年10月6~7日对安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司年产90 万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸技术改造项目配套余热发电工程进行验收监测。监测期间企业生产正常，污染物处理设施运转正常。 2、废水监测结果及分析评价 表7-1 废水处理设施监测结果 （单位：mg/L，pH：无量纲） 监测点位 监测时间 批次 pH SS CODCr BOD5 氨氮 石油类 总磷 ★1 污水站排口 10月6日 第一次 6.86 14 63 16.9 1.97 ND 0.039 第二次 6.74 15 70 17 1.98 ND 0.03 第三次 6.89 10 65 16.6 2.11 ND 0.034 第四次 6.77 12 66 16.1 2.01 ND 0.039 均值/范围 6.74-6.89 13 66 16.6 2.02 / 0.036 10月7日 第一次 6.87 10 57 16.3 1.53 ND 0.031 第二次 6.94 15 67 17.9 1.49 ND 0.032 第三次 7.01 11 59 16.6 1.52 ND 0.034 第四次 6.88 12 63 15.3 1.49 ND 0.031 均值/范围 6.87-7.01 12 62 16.5 1.51 / 0.032 执行标准 6-9 400 500 300 / 20 / 是否达标 达标 达标 达标 达标 / 达标 / 验收监测期间，厂区废水排口pH范围为6.74-6.89、6.87-7.01，SS排放浓度为13mg/L、12mg/L，BOD5排放浓度为16.6mg/L、16.5mg/L、CODCr排放浓度为66mg/L、62mg/L，氨氮排放浓度为2.02mg/L、1.51mg/L，总磷排放浓度为0..036mg/L、0.032mg/L，未检出石油类。pH、SS、BOD5、CODCr、石油类检测结果均满足宣城市宣州区污水处理有限公司纳管水质标准要求。 2、厂界噪声监测结果及分析评价 表7-2 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测位置 Leq A（10月6日） 评价标准 评价结果 厂区东界外1米▲1 昼间 53.6 65 达标 夜间 52.0 55 达标 厂区南界外1米▲2 昼间 53.4 65 达标 夜间 48.5 55 达标 厂区西界外1米▲3 昼间 57.1 65 达标 夜间 50.8 55 达标 厂区北界外1米▲4 昼间 60.9 65 达标 夜间 52.4 55 达标

续表七

监测位置 Leq A（10月7日） 评价标准 评价结果 厂区东界外1米▲1 昼间 54.1 65 达标 夜间 51.5 55 达标 厂区南界外1米▲2 昼间 55.6 65 达标 夜间 49.7 55 达标 厂区西界外1米▲3 昼间 56.4 65 达标 夜间 50.9 55 达标 厂区北界外1米▲4 昼间 60.7 65 达标 夜间 50.1 55 达标 根据监测结果分析，该项目两日厂界四周界外昼间噪声为53.4～60.9dB(A)，夜间噪声为48.4～52.4dB(A)。噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区标准要求，即昼间噪声≤65dB(A)，夜间噪声≤55dB(A)。 3、环评中提出的现有工程环境问题的整改情况 现有工程存在的主要环境问题 整改计划 落实情况 厂内暂时未设置地下水监控井，不能满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2011）中对Ⅰ类建设项目的污染防治对策要求 本评价结合企业厂址区域地形特征，综合考虑厂区的生产功能区划分，在硫酸项目报告书的“8.5.2地下水监控”章节，明确了提出了区域地下水监控井的设置方案，明确了地下水监控井的位置、井深等，企业应根据方案落实区域地下水监控井的建设 已设置四处地下水监控井，并按要求定期取样监测 污水处理站酸碱罐区未设置围堰，罐区未配套有效的防渗措施 评价根据分区防渗的要求，在建项目报告书“8.5.1 防渗措施”章节中，针对厂内不同区域的地面防渗等级，提出了明确的要求，罐区按要求设置围堰，围堰有效容积应大于罐区内最大储罐容积，罐区应按照重点防渗措施进行整改 污水站硫酸罐区设置围堰，地面采用防腐砖铺设，已按要求完成整改 现有部分燃煤及炉渣露天堆放，产生淋溶水及粉尘无组织排放 建设燃煤及炉渣堆棚，并设置围挡，避免淋溶水污染地下水及土壤，降低粉尘无组织排放 炉渣堆棚已建设完成，燃煤堆场采用防尘网覆盖，降低粉尘无组织排放 现有工程4个集水池防腐防渗措施不能满足要求：部分需要重点防渗的区域未铺防渗膜，部分区域防渗膜搭接处不满足相关标准要求； 应严格按照 GB/T50934-2013《石油化工工程防渗技术规范》要求落实本项目各防渗措施，集水池人工防渗膜应采用高密度聚乙烯（HDPE）膜，并采用长丝无纺土工布包裹保护，膜厚不低于2mm，渗透系数不高于10-12 cm/s，采用热熔焊接或是挤压焊接，搭接宽度不低于80mm，并对焊缝进行检测，合格率应为100% 两个淋溶水收集池已按要求完成防渗整改

续表七

现有工程存在的主要环境问题 整改计划 落实情况 厂内磷石膏堆场部分区域采取了覆盖措施，但是堆场内磷石膏仍有部分区域露天堆放，且堆场四周未采取有效的防风抑尘措施 按照《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《宣城市人民政府关于印发宣城市大气污染防治行动计划实施细则的通知》中相关要求，本评价要求：磷石膏堆场，应在四周设置规范的防风抑尘网，其总体高度应比磷石膏堆体的高度高出10%以上，且高出部分不小于1m 已按要求完成建设规范的防风抑尘网 现有硫酸废水处理达标后排放，由于硫酸废水中含有砷、铅等重金属，达标排放对外环境仍有一定影响 新建一套5m3/d硫酸废水处理装置，处理后尾水回用于沸腾炉炉渣增湿，废水不外排，避免含重金属废水排放 拆除硫酸装置区原有污水站，改建一座10m3/h硫酸废水处理装置，采用硫化钠+石灰铁盐法，已建设完成，调试运行正常 现有硫精砂焙烧渣露天堆放，淋溶水有可能污染地下水及土壤 建设硫精砂焙烧渣堆棚，堆棚四周设置防风抑尘网，避免淋溶水产生及粉尘无组织排放 已建设完成硫精矿焙烧渣库房，实现全封闭 现有硫精砂烘干热风炉仅有除尘设施，未设置脱硫脱硝措施 对现有热风炉烘干尾气加一级碱吸收，减少SO2和NOX的排放 现有硫精砂烘干热风炉已余2017年增加一级碱吸收处理设施，并于2019年将供热锅炉完成煤改气改造，将燃料由燃煤改为天然气。 现有磷矿石采用露天堆放，易产生无组织粉尘 建设磷矿石焙烧渣堆棚，堆棚四周设置防风抑尘网，避免淋溶水产生及粉尘无组织排放 采用防尘网进行全覆盖，避免粉尘无组织排放

# 表八 验收监测结论

废水 验收监测期间，厂区废水排口pH范围为6.74-6.89、6.87-7.01，SS排放浓度为13mg/L、12mg/L，BOD5排放浓度为16.6mg/L、16.5mg/L、CODCr排放浓度为66mg/L、62mg/L，氨氮排放浓度为2.02mg/L、1.51mg/L，总磷排放浓度为0..036mg/L、0.032mg/L，未检出石油类。pH、SS、BOD5、CODCr、石油类检测结果均满足宣城市宣州区污水处理有限公司纳管水质标准要求。 2、厂界噪声监测：在厂界外四周共设4个噪声监测点。测得两日厂界四周界外昼间噪声为53.4～60.9dB(A)，夜间噪声为48.4～52.4dB(A)。噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区标准要求，即昼间噪声≤65dB(A)，夜间噪声≤55dB(A)。 3、固废调查部分：本项目本项目固体废物主要为脱盐水站废离子交换树脂、废润滑油和员工产生的生活垃圾。与环评阶段对比，未新增固体废物种类。 员工办公、生活产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运，废离子交换树脂、废润滑油交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处置。

# 附图一 项目地理位置图

# 附图二 监测点位图

# 附图三 现场图片

汽轮发电机                              汽轮机

脱盐水站                               污水总站

# 附件一 环评批复

# 附件二 备案文件

# 附件三 年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目验收意见

# 附件四 检测报告

# 附件五 危废协议

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):     安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司       填表人(签字):                       项目经办人(签字):

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸技术改造项目配套余热发电工程 | 项目代码 |  | 建设地点 | 宣城高新技术产业开发区惠泉路7号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理名录) | 88 综合利用发电 | 建设性质 | □新建 □改扩建 技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经118°42′44″，北纬31°01′16″ |
|  | 设计生产能力 | 年平均发电量为6480 万KWH | 实际生产能力 | 年平均发电量为6480 万KWH | 环评单位 | 巢湖中环环境科学研究有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 宣城市环境保护局 | 审批文号 | 宣环评[2017]10号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2017年4月 | 竣工日期 | 2020年9月 | 排污许可证申领时间 | 2019.9.20 |
|  | 环保设施设计单位 | 东华工程科技股份有限公司 | 环保设施施工单位 | 安徽祥龙建设集团有限公司，镇江新华电集团有限责任公司 | 本工程排污许可证编号 | 913418027885553772001U |
|  | 验收单位 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司 | 环保设施监测单位 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 验收监测时工况 | 100% |
|  | 投资总概算(万元) | 3313.3 | 环保总概算(万元) | 20 | 所占比例（%） | 0.6 |
|  | 实际总投资(万元) | 3313.3 | 实际环保投资(万元) | 20 | 所占比例（%） | 0.6 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理(万元) | / | 噪声治理(万元) | 20 | 固废治理(万元) | / | 绿化及生态(万元) | / | 其他(万元) | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时间 | 7200h |
| 运营单位 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 913418027885553772 | 验收时间 | 2020.10 |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

项目厂址

注：1、排放量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；

水污染物排放浓度——毫克/升